cognome	nome	classe	data	A

1	L’amplificatore operazionale ideale presenta
a	AOL= Ri = Ro =0 BW=
b	AOL= Ri =0 Ro = BW=
c	AOL= Ri = Ro =0 BW limitata alle basse frequenze
d	AOL= Ri = Ro = BW=illimitata

2	Un comparatore
a	Ha l’uscita sempre in saturazione positiva
b	Amplifica solo in continua
c	Ha l’uscita sempre in saturazione
d	È un raddrizzatore

Disegna e descrivi un sommatore invertente.

Che amplificatore è quello in figura? Quanto vale l’amplificazione in tensione? Sai dimostrarlo?

cognome	nome	classe	data	C

1	L’amplificatore operazionale utilizzato ad anello aperto, con un ingresso a massa e l’altro collegato ad un segnale, funziona come
a	comparatore
b	amplificatore in continua
c	amplificatore
d	raddrizzatore

2	la dinamica di uscita di un amplificatore operazionale reale
a	limitata entro  15 V
b	dipendente dai segnali di ingresso
c	limitata entro i valori  Vsat dipendenti dai valori di alimentazione
d	illimitata

Disegna e descrivi un amplificatore non invertente.

Che amplificatore è quello in figura? Quanto vale la tensione di uscita? Sai dimostrarlo?

cognome	nome	classe	data	B

1	Un operazionale utilizzato ad anello aperto
a	Ha l’uscita sempre in saturazione positiva
b	Amplifica solo in continua
c	Ha l’uscita sempre in saturazione
d	È un raddrizzatore

2	con un sommatore non invertente è possibile sommare segnali di polarità opposta?
a	no
b	sì
c	solo se si tratta di segnali in continua
d	solo se la somma fornisce un segnale negativo

Disegna e descrivi un amplificatore differenziale.

Che amplificatore è quello in figura? Quanto vale l’amplificazione in tensione? Sai dimostrarlo?

cognome	nome	classe	data	D

1	la corrente di uscita di un operazionale reale è
a	illimitata
b	indipendente dal carico
c	limitata a pochi mA
d	limitata a pochi A

2	l’inseguitore di tensione è
a	utile per il test degli operazionali
b	inutile perché non amplifica
c	poco utile per il suo funzionamento instabile
d	utile come adattatore di impedenza

Disegna e descrivi un sommatore invertente.

Che amplificatore è quello in figura? Quanto vale la tensione in uscita? Sai dimostrarlo?

Domande supplementari

1. Disegna e descrivi un sommatore non invertente
2. Disegna e descrivi un amplificatore invertente.
3. Disegna e descrivi un inseguitore di tensione.

Che configurazione è quella in figura? Quanto vale l’amplificazione in tensione? A cosa serve?

Che amplificatore è quello in figura? Quanto vale la tensione in uscita? Sai dimostrarlo?